DSF滑块系列位移传感器

Ⅰ-安装尺寸图:

Ⅱ-外观图:

国内独家采用所有产品均用高精密电脑自动智能线性修刻技术，误差小至±0.02%，输出数据稳定，精度高，产品最高运行速度可达5米/秒，运行稳定寿命可达1000万次，广泛试用于化工机械、汽车、注塑机械、橡胶机械、木工机械、同步顶升液压平台、水利检测与控制、闸门开度、自动化纺织机械、自动化产线闭环控制系统等多种领域，公司有独立的技术研发部门，并与多所国家“985工程”、“211工程”高校合作，帮助多个行业实行产品或产线升级改造，公司目前正在配合汽车公司进行自主驾驶系统的研发，欢迎您来接洽各种产品或产线升级改造技术，公司可为您的升级提供全方位的技术支持。联系方式：18012612382邓工（销售工程师）

DSF滑块系列参数表（表一）

| 公称行程规格 | mm | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电阻行程(A.E) | mm | 75.5 | 101 | 126 | 151 | 176.5 | 201.5 | 226.5 | 252 | 277 | 302 | 327.5 | 352.5 |
| 机械行程(M.T) | mm | 82.5 | 108 | 133 | 158 | 183.5 | 208.5 | 233.5 | 259 | 284 | 309 | 334.5 | 359.5 |
| 相对线性精度(FS) | ±% | 0.02 |
| 电阻值±10% | KΩ | 5 |
| 解析度/分辨率 | mm | 0.001 |
| 重复性精度 | mm | 0.002 |
| 最大工作速度 | m/s | 5 |
| 建议输出环电流 | μA | 1 |
| 使用温度环境 | ℃ | -40℃ ～ +120℃ |
| 输出信号类型 | Vdc | 0～100%给定输入电压（随位移变化而比例变化），备注：作为指示用，不能带负载 |
| 尺寸A | mm | 131.5 | 157 | 182 | 207 | 232.5 | 257.5 | 282.5 | 308 | 333 | 358 | 383.5 | 408.5 |
| 重量(不含配件) | g | 143 | 164.5 | 186 | 207.5 | 229 | 250 | 271.5 | 293 | 314.5 | 336 | 357.5 | 380 |

DSF滑块系列参数表（表二）

| 公称行程规格 | mm | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电阻行程(A.E) | mm | 377.5 | 403 | 428 | 453 | 478.5 | 503.5 | 553.5 | 604 | 654 | 704.5 | 754.5 | 805 |
| 机械行程(M.T) | mm | 384.5 | 410 | 435 | 460 | 485.5 | 510.5 | 560.5 | 611 | 661 | 711.5 | 761.5 | 812 |
| 相对线性精度(FS) | ±% | 0.02 |
| 电阻值±10% | KΩ | 5 | 10 |
| 解析度/分辨率 | mm | 0.001 |
| 重复性精度 | mm | 0.002 |
| 最大工作速度 | m/s | 5 |
| 建议输出环电流 | μA | 10 |
| 使用温度环境 | ℃ | -40℃ ～ +120℃ |
| 输出信号类型 | Vdc | 0～100%给定输入电压（随位移变化而比例变化），备注：作为指示用，不能带负载 |
| 尺寸A | mm | 433.5 | 459 | 484 | 509 | 534.5 | 559.5 | 609.5 | 660 | 710 | 760.5 | 810.5 | 861 |
| 重量(不含配件) | g | 401 | 423 | 445 | 467 | 489 | 511 | 533.5 | 556 | 578.5 | 601 | 623.5 | 646 |

DSF滑块系列参数表（表三）

| 公称行程规格 | mm | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1150 | 1250 | 1350 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 | 2250 | 2500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电阻行程(A.E) | mm | 855 | 905.5 | 955.5 | 1006 | 1158 | 1259 | 1360 | 1511 | 1612 | 1813 | 2013 | 2264 | 2514 |
| 机械行程(M.T) | mm | 862 | 912.5 | 962.5 | 1013 | 1165 | 1266 | 1367 | 1518 | 1619 | 1820 | 2020 | 2271 | 2521 |
| 相对线性精度(FS) | ±% | 0.01 |
| 电阻值±10% | KΩ | 10 | 20 |
| 解析度/分辨率 | mm | 0.001 |
| 重复性精度 | mm | 0.002 |
| 最大工作速度 | m/s | 5 |
| 建议输出环电流 | μA | 10 |
| 使用温度环境 | ℃ | -40℃ ～ +120℃ |
| 输出信号类型 | Vdc | 0～100%给定输入电压（随位移变化而比例变化），备注：作为指示用，不能带负载 |
| 尺寸A | mm | 911 | 961.5 | 1011.5 | 1062 | 1214 | 1315 | 1567 | 1668 | 1869 | 2069 | 2320 | 2570 |
| 重量(不含配件) | g | 668.5 | 691 | 713.5 | 736 | 759 | 782.5 | 806.5 | 831 | 856 | 882 | 908 | 935 |