欧尔博动态微扭矩传感器

| ◆ 特性与应用 · 电阻应变为敏感元件和集成电路构成的一体产 品，精度高，性能稳定可靠。 · 没有集流环等磨损件，可高速长时间运转，输出正反转扭矩信号， · 两端均为键连接， • 最高转速不超过4000转/分钟。 |  |
| --- | --- |

◆  技术参数

测量范围：0～0.1/0.2/0.3/0.5/1/2/3/5/10/20/30/50/100 Nm

综合精度：±0.1; ±0.3; ±0.5%F.S(线性+重复性+滞后)

输出灵敏度：1.0～1.5.0 mV/V，4-20mA,0-5/0-10Vdc

工作温度： -10～+80 ℃

温度补偿范围： 室温～+60 ℃

零点温度影响： ±0.1 %F.S/10 ℃

激励电压： 12 VDC

绝缘电阻： 2000 MΩ/100VDC

输入电阻： 700±10/350±10 Ω

输出电阻： 700±5/350±5 Ω

零点输出： 0～±1 %F.S

安全过负荷率： 120 %F.S

出厂标准线长： 3 m

电气连接方式：输入（电源+）：1-红输出信号+：2-黄 输出信号- ：3-白  输入（电源-）：4-绿

若插头座号、导线颜色发生颜色变化时，请以传感器检定合格证书为准。

◆  外形尺寸