欧尔博S型拉力传感器

| 适用于配料秤、机电结合秤、吊钩秤、包装秤及其它拉压两用的力值测量与控制。 Apply to batching weighing,crane scales,packing scales and weigh-in. |  |
| --- | --- |

技术参数：

量程：5,10,20,30,100,200,300,500(kg)1,2,3,5,10,15,20，30(t)

综合精度：0.02 (线性+滞后+重复性)

灵敏度：2.0 mV/V

蠕变：±0.02%F·S/30min

零点输出：±1 %F·S

输出温度影响：±0.02%F·S/10℃

工作温度 ： -20℃～+65℃

输入阻抗： 380±10 Ω

输出阻抗： 350±3 Ω

绝缘电阻： >5000 MΩ

安全过载： 150% F·S

供桥电压：建议 10VDC

材质 ：合金钢或不锈钢

传感器接线方式 ：输入+:红　输入-:黑　输出+:绿 输出-:白

外型图 Appearance Picture      尺寸 Size(mm)